## Slide 1: โยเซฟ เอากัมจง 630613080 ROS Navigation Stack in Gazebo simulation world.
Robotic technology

## Slide 2
1. สร้าง Map
2. SLAM
3. Navigation
ขั้นตอนมีดังนี้

## Slide 3
Sketch up
1. การสร้าง Map

## Slide 4
Sketch up
* Save map ด้วย สกุล .dae

## Slide 5
เข้า .gazebo =>model นำไฟล์ Home วางไว้

## Slide 6
2. SLAM
เริ่มจากการนำหุ่นยนต์เข้าไปใน map
$roslaunch spcbot_description rviz.launch
ต่อมาเข้า rviz เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์สแกน map
$roslaunch spcbot_slam spcbot_gmapping.launch $roslaunch savegazebo savespcbot.launch

## Slide 7
ต่อมาบันทึก map ที่สแกนไว้
rosrun map_server map_saver -f home2

## Slide 8
3. Navigation
หุ่นยนต์เข้าไปใน map
$roslaunch savegazebo savespcbot.launch
$roslaunch spcbot_description rviz.launch
$roslaunch spcbot_navigation spcbot_navigation.launch

## Slide 9
ทดสอบกำหนด goal

## Slide 10: ปัญหาที่เจอ
สแกน map
  สแกนเก็บค่า พารามิเตอร์ต่างๆ ของ map หลังจากนั้น วนกลับมาที่เดิม ซึ่งทำให้ map ที่เคยสแกนมาแล้วนั้น ไม่ตรงกับ map ที่กลับมายังที่เดิม
  แก้ปัญหาโดย : แก้พารามิเตอร์